## Slide 1
Düşük şiddette radyasyon nedir?
Riskler ne kadar önemlidir?
27 Nisan 2019
KKTC Elektrik Mühendisleri Odası Semineri
Lefkoşa
Prof. Dr. Doğan BOR
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Fizik Mühendisliği Öğretim Üyesi
KKTC Sağlık Bakanlığı
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi Bilimsel Danışmanı
Elektrik Mühendisleri Odası Semineri

## Slide 2
RADYASYON ve TÜRLERİ ?
Enerjinin parçacık veya elektromağnetik dalgalarla ortamda yayılmasıdır
İyonlaştırıcı olmayan radyasyonlar
Optik bölgede radyasyonlar
Ultraviyole (UV)
Görünür Işık
Infrared (IR)
Radyofrekans bölgede radyasyonlar
Mikrodalgalar
Radyo dalgaları
Çok düşük frekanslarda salgalar
İyonlaştırıcı radyasyonlar
Gama ve X-ışınları

## Slide 3
RADYASYON NASIL YAYILIR ?
Parçacık
(Foton)
Dalga

## Slide 4
ELEKTROMANYETİK DALGANIN SOĞURULMASI

## Slide 5
-ELEKTROMANYETİK SPEKTRUM-
Dalga
Boyu
(m)
Futbol
sahası
İnsan
Arı
İğne
Hücre
Bakteri
Virüs
Çekirdek
Atom
Görünür ışık
Radyo
Mikrodalga
IR
UV
X-ışınları
g-ışınları
< 7x10-7
7x10-7 – 0.0012
0.0012 – 1.6
3.1 – 20
20 – 3x104
> 3x106
Enerji
(eV)
Isı etkisi yok
Düşük şiddette akım
Isı etkisi var
Yüksek şiddette akım
Optik bölge
Elektronik uyarma
Fotokimyasal etki
Bağların kopması
DNA kırılması
İyonlaştırıcı olmayan radyasyon
İyonlaştırıcı radyasyon

## Slide 6
İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN ETKİLERİ
Elektrik alanlar vücut içerisine giremezler ancak yüzeyde yük birikimi oluşturular
Manyetik alanlar vücut içerisinde
Dolaşan akımlar oluştururlar
İyonlaştırıcı olmayan
radyasyon
Sıcaklık
artışı

## Slide 7
1
10-100
10 000-100 000
0.000001 – 0.001
0.000000001
1 000 000 000
ELETROMAĞNETİK SPEKTRUM
Radyo
Dalgaları
Mikro
Dalgalar
Görünür
Işık
UV
X-Işınları
Gama Işınları
Enerji aralığı
IR

## Slide 8
İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN ETKİLERİ
BAZI SONUÇLAR
INTERPHONE Çalışması !!!!
The International Agency for Research on Cancer - IARC
Kansorejen 2B Kategorisi : Kahve, turşu, pudra, cep telefonu !!!!!
(International Committee on Electromagnetic Safety http://www.ices-emfsafety.org/expert-reviews/)
69 Araştırmanın sonuçları
Cep telefonlarının kullanılmasıyla kanser arasında hiçbir ilişki bulunmamıştır

## Slide 9
İYONLAŞTIRICI RADYASYON NEDİR?
Alfa Salınımı
+ yüklü
Gama salınımı
Yüksüz
Beta Salınımı
- Yüklü
X-Işınları
Yüksüz
Pozitron Salınımı
+ Yüklü
Atomun yüklü ve yüksüz parçacık olarak enerji salması

## Slide 10
İYONLAŞTIRICI RADYASYON NİÇİN SALINIR?
n/p = 1
n/p = 1
Uyarılmış seviyeler
Taban
seviye

## Slide 11
RADYASYONUN ÖZELLİKLERİ ?
TÜRÜ
ŞİDDETİ
ENERJİSİ
α
Işınları
β
Işınları
g
ve X Işınları
Düşük
Düşük
Yüksek
Yüksek

## Slide 12
RADYASYON BİRİMLERİ
Aktivite: Radyoaktif maddenin ne kadar yoğun ışıma yapacağı
            Birimi : Becquerel = Saniyede bir parçalanma
Işınlama (X) Fotonların havanın birim kütlesinde oluşturdukları
            iyon çiftlerinin sayısını yani iyonlaştırma güçlerini gösterir.
Kerma Maddenin birim kütlesine radyasyonun oluşturduğu
            elektronlar tarafından aktarılan kinetik enerjidir.
Soğurulan Doz : Birim kütlede soğurulan enerjidir
Coulomb / Kilogram (C/Kg)
joule / kilogram (J/kg) = Gray (Gy)
Fiziksel Birimler
X = DQ/Dm
D = DE/Dm
joule / kilogram (J/kg) = Gray (Gy)

## Slide 13
Eşdeğer Doz (HT) Ayrı ayrı doku ve organlarda soğurulan doz
Etkin Doz (E) Doku ve organların aldığı toplam dozun tüm vücuda
verdiği hasar (Kanser olasılığının saptanması)
RADYASYON BİRİMLERİ
Korunma Birimleri
HT = R wR x DT.R.
wT :Doku ağırlık faktörü
wR :Radyasyon ağırlık faktörü
DT.R :Belirli bir Organda soğurulan doz
E = T wT.HT..

## Slide 14
İç içe yaşadığımız radyasyon
DOĞAL RADYASYON
YAPAY RADYASYON
İnsan yapımı radyasyon
RADYASYON KAYNAKLARI

## Slide 15
DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI
400 foton/Sn
15 000 foton/Sn
Potasyum
Radyum
Polonyum
Uranyum
……..
7000 Bq

## Slide 16
Kozmik Radyasyon
Yer kabuğunda bulunan
radyoaktif maddeler
(Uranyum, Toryum vs)
İnsan vücudunda
(Kas, kemik, dişler ve akciğerler)
Yiyecek ve içeceklerde
(Patates, havuç, muz vs)
Radon Gazı
DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI
Yapı Malzemeleri

## Slide 17
YAPAY RADYASYON
X-Işınları
Maruz Kalınan Yıllık
Ortalama Dozun Oransal Değerleri
Nükleer santraller ve silahlar
Medikal ve endüstride kullanılan kaynaklar
(X-ışın tüpleri, yapay radyoaktif maddeler vs.)

## Slide 18
Chart: 
| Nükleer tıp (Medikal) | Bilgisayarlı tomografi (medikal) | Yer kabuğu (Doğal fon) | İç ışınlamalar (Doğal fon) | Kozmik ışınlar (Doğal fon) | Radon-Toron (Doğal fon) | Endüstriyel | Mesleki | Tüketici | Konvansiyonel radyoloji | Girişimsel floroskopi
Satışlar | 12 | 24 | 3 | 5 | 5 | 37 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7
IŞILAMA KATEGORİLERİ VE TOPLAM ETKİN DOZ ORANLARI
NCRP 2006

## Slide 19
+
+
+
+
-
+
-
-
-
-
-
-
+
-
+
-
-
-
+
Soğurulan
doz
İyonlaştırıcı olmayan
radyasyon
İyonlaştırıcı
radyasyon
Sıcaklık
artışı
İYONLAŞTIRICI RADYASYON
VE
İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYON

## Slide 20
İYONLAŞTIRICI RADYASON
α
β
γ,x
+
+
+
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
-
+
-
-
-
+
+
-
+
-
-
-
+
Dış Işınlamalar
Soğurulan
Doz
(farklı enerjilerde)
Türü
Şiddeti
Enerjisi

## Slide 21
β
+
-
+
-
-
İç Işınlamalar
Beta Radyasyonu
α
+
-
+
-
-
-
+
+
+
-
-
-
-
+
-
+
-
-
-
-
+
Alfa Radyasyonu
+
-
+
-
-
-
Gama Radyasyonu
Radyoaktif kaynağın deriye bulaşması (kontaminasyon) ,
vücuda girmesi
γ
İYONLAŞTIRICI RADYASON

## Slide 22
PATLAMA ANINDA KİŞİLERİN KONUMLARI VE DOZ ARALIKLARI
Gri tam olarak bilinmemektedir;
Kırmızı ≥1000 mGy
Portakal rengi = 500 – 1000 mGy;
Çizilen iki çember patlama noktasından 2 ve 3 km uzaklıkları belirtmektedir.
(Douple 2011
Sarı = 200 – 500 mGy;
Kahverengi 5 – 100 mGy;
Eflatun ≤ 5 mGy
7 Gy
13 mGy

## Slide 23
ATOM BOMBASI KURTULANLARI İLE YAPILAN RADYOEPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR
LİFE SPAN STUDY-LSS-
1950’de başlatıldı ve 60 yıldan beri devam etmekte, 3 nesil kapsıyor
Işınlanan grubun çeşitliliği
(kadın , erkek , çocuk, yaşlı, hasta , sağlıklı)
Doz dağılım aralığı: birkaç mSv –4 Sv (doğal radyasyon seviyesi- ölümcül doz)
30 000 kişinin aldığı doz (5-100 mSv) BT’ de karşılaşılan dozlar!
Kontrol grubunun varlığı
En büyük çalışma: 105.427 kişiyi kapsar

## Slide 24
Işınlanmamış topluluk
Işınlanmış topluluk
Doğal nedenlere bağlı
Kanser oranı (%40)
Doğal nedenler ( ) + radyasyona bağlı ( )
Kanser oranı %45
İlave kanser oranı RR = %5
Radyasyon duyarlılığı,
Yaşam tarzı,
Işınlanma yaşı
Cinsiyet dağılımları,
Latent süre,
Diğer kanserojen nedenler
Radyoepidemiyolojik Araştırmalar
RADYASYONA BAĞLI KANSER NASIL ANLAŞILIR!

## Slide 25
A BOMBASI ÖMÜR BOYU TAKİP ÇALIŞMALARI
- KANSER VE LÖSEMİ -
Toplam insan sayısı 86 500
Kontrol grubu 25 239
Doğal nedenlerle 50 621
ölenler
Kanser ölümleri 10 929
Radyasyona bağlı 525
kanser ölümleri
Katı organ kanser 440
ölümleri
Toplam lösemi sayısı 318
Radyasyona bağlanan 105
lösemi ölümleri
1950 - 2006 Nagasaki ve Hiroşima
Ozasa 2012

## Slide 26
RİSKLERİ NASIL TANIMLARIZ ?
Rölatif Risk (RR) = RIG / RNG
RIG : Işınlanmış toplumda ölen veya hastalanan kişi sayısı
RNG : Işınlanmamış toplumda ölen veya hastalanan kişi sayısı
İlave (excess) rölatif Risk ERR = RR – 1 = (RIG / RNG ) / RNG
RR > 1
ERR / Doz > 0
Risk Göstergesi :
İlave Mutlak Risk (EAR) = (RIG - RNG )

## Slide 27
RİSKLERİN SAPTANMASI
(Her bir kanser tipi için)
Kanser riski
Radyasyon dozu + riski etkileyen diğer faktörler
Doz – yanıt ilişkisi
Cinsiyet (s)
Yaş (a)
Işınlanma yaşı (e)
Diğer değişkenler (b)
EAR = BL (c,s,a,b) + P(d) G(e,s,a,b)
ERR = BL (c,s,a,b) [ 1 + P(d) G(e,s,a,b) ]
BL : Hiçbir radyasyona maruz kalmamış toplumdaki kanser ölümleri
P(d) : Doz-yanıt davranışı
G(e,s,a,b) : Riski etkileyen diğer faktörler

## Slide 28
RADYASYON DOZUNA BAĞLI KATI ORGAN KANSER RİSKİ
JAPON TOPLUMU (1958 – 1998)
0,5
1,0
1,5
0,0
2,0
2,5
3,0
3,5
0,0
0,5
1,0
1,5
ERR
Kolon dozu (Sv)
Brenner 2009
ERR /1Gy = 0,47 (0,38 – 0,56) Katı organ kanserleri
30 Yaşında bombadan etkilenip 70 yaşına kadar yaşayan
kişi için ilave kanser riskinin radyasyona bağlı artışı

## Slide 29
YÜKSEK ve DÜŞÜK ŞİDDETTE
İYONLAŞTIRICI RADYASON

## Slide 30
İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN ETKİLEŞMESİ SONUCUNDA FİZİKSEL VE BİYOLOJİK YANITLAR.
İnsan vücudunda her gün 10 hücreden 1 hücre radyasyon dışı nedenlere bağlı olarak mutasyon,
1 akciğer röntgeninde alınan radyasyon dozundaki mutasyon eşit (2.5 mGy/ gama doz/gün)

## Slide 31
YÜKSEK ŞİDDETTE
İYONLAŞTIRICI RADYASON
Ani Etkileri: Eşik değer in üstünde
  >1 Gy: Deride yanma, bulantı, kusma
  3-5 Gy: Kan tablosunda değişim (yaşam süresi %50, 30-60 gün)
  5-8 Gy: Saç dökülmesi (yaşam süresi 15- 20 % 50 gün)
  >10 Gy: Merkezi sinir sisteminin çökmesi (1-2 gün)
Uzun Vadede Etkileri: Eşik değer yok
Kanser, Lösemi
Stres, Depreson; Radyo-fobya

## Slide 32
DÜŞÜK ŞİDDETTE İYONLAŞTIRICI RADYASON
Doğal radyasyon ışınlamalarının etkisi
İyonlaştırıcı radyasyonun kullanıldığı tanısal incelemeleri
(radyoloji ve nükleer tıp) yaptıran hastaların maruz kaldığı
radyasyon
Meslekleri gereği radyasyona maruz kalanlar
Şiddet ?
Risk ?
Yaşamın düşük şiddetteki diğer riskleri ile
karşılaştırılabilir oranda
Çok düşük kanser riski
Risk ne kadar düşük ?

## Slide 33
Sağanak yağmur
Ahmak ıslatan yağmur
Yüksek şiddette radyasyon
Düşük şiddette radyasyon
DÜŞÜK ŞİDDETTE RADYASYON İLE EPİDEMİYOLOJİ !!!!!

## Slide 34
RADYOEPİDEMİYOLOJİDE DETEKSİYON SINIRLARI
Işınlanmış ve kontrol gruplarında ki kişi sayısı
Etkin doz
(
m
S
v
)
5
10
-1
10
0
10
0
10
1
10
1
10
2
10
2
10
4
10
4
10
3
10
3
10
6
10
7
10
8
10
9
10
10
10
11
10
Deteksiyon bölgesi
Detekte edilemeyen bölge
IAEA
İstatistiksel nedenlere bağlı olarak
Radyasyona bağlı kanser deteksiyonu
için teorik sınır
(90% güvenlik aralığı)
10 mSv
1 mSv

## Slide 35
Deterministik
Etkiler
Stokastik
Etkiler
Radyasyon Dozu
EKSTRAPOLASYON
RADYASYONUN ETKİLERİ
LİNEER EŞİKSİZ TEORİ - LNT
Kanser ve Genetik
Hastalıklar
ERR
100 – 200 mSv

## Slide 36
Ölümcül Kanser riski : 5 x 10-2 Sv
1 Sivert radyasyon dozuna maruz kalan 100 kişiden 5 kişinin
Ölümcül kanser riski vardır
Akciğer grafisi :0.000002 Sv 1 – 2 / 1 000 000
Beyin Tomografisi 0.01 Sv 1 / 2000
Tanısal incelemelerde radyasyon dozları :
Etkin doz
RADYASYONA BAĞLI KANSER RİSKİ

## Slide 37
Radyasyonun çok düşük bir miktarı bile kansere neden olur
Kulucka devri uzundur. Lösemi 0-10 yıl solid tümörler 10 yıl sonra ortaya çıkar ve süreklidir
Diğer nedenlere bağlı oluşan kanserden ayırt edilemez
Kanserin gözlenme ihtimali dozla doğrusal orantılı olarak artar
Eşik değeri yoktur
Etkinin ciddiyeti doz ile ilgili değildir
Olasılık topluluk için tanımlanır, kişisel ışınlamalar için kullanılmamalıdır
DÜŞÜK SEVİYEDE RADYASYONUN ETKİLERİ
STOKASTİK ETKİLER

## Slide 38
KANSER RİSKLERİ
Hayat sürecinde radyasyon dışındaki nedenlerle kanser teşhisi konulma riski:
% 40
Hayat sürecinde radyasyon dışındaki nedenlerle ölümle sonuçlanan kanser riski:
% 20 - 25
Hayat sürecinde radyasyona bağlı ölümcül kanser riski:
% 1

## Slide 39
DİĞER RADYOEPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR
Nükleer reaktör kazaları
Çernobil kazası
Fukişima kazası
Çevresel faktörlerden kaynaklanan ışınlanmalar
Yüksek doğal fon radyasyona maruz kalanlar
Radon ışınlaması
Yapay radyasyondan etkilenenler
Radyasyon kontaminasyonunun olduğu yerlerde yaşayanlar
Nükleer santrallerin yakınında yaşayanlar
Meslekleri gereği radyasyona maruz kalanlar
Medikal ışınlanmalar
Radona maruz kalan maden işçileri
Uçuş personeli
Nükleer tesis ve endüstri çalışanları
Hastaların ışınlanmaları
Tanısal incelemeler (Radyoloji ve Nükleer Tıp)

## Slide 40
Mersin 26 Nisan 2019

## Slide 41
UNSCEAR 2005
ÇERNOBİL KAZASININ SONUÇLARI
Toplam 237 reaktör işçisi hastanelik oldu
29 kişi radyasyonun akut etkileri sonunda öldü
134 akut radyasyon sendromu gözlendi
14 kişi 3 ay sonra öldü, TOPLAM 50 ÖLÜ
Taranan 18 milyon dan yaklaşık 6000 kişide tiroit kanseri tespit edildi, 1800 çocuk hasta
Tiroit kanserini neden olduğu ölü sayısı (2011 : 15 ölü)
Işınlanan halkta lösemi de artış yok (Kuzey yarım kürede 50 yıl sonra 53 400 radyasyona bağlı kanser ölümü bekleniyordu!!!! )
Karadeniz Bölgesinde kanser artışlarına neden olduğunu söylemek bilimsel açıdan mümkün değildir

## Slide 42
ANCAK
350 bin kişi göçe maruz kaldı
Depresyon ve akıl hastalıklarında artış
Çok sayıda gereksiz kürtaj
ÇERNOBİL KAZASININ SONUÇLARI
GELECEĞE DÖNÜK TAHMİN:
En çok radyasyon alan 600.000 temizlik işçisinden 5000 kişi radyasyonun neden olduğu kansere bağlı ölüm olasılığı (%3’den az)
Diğer nedenlerle bağlı kanser ölümleri için beklenen sayı 150.000

## Slide 43
FUKUSHİMA KAZASI
Reaktörün bulunduğu çevrede 1 – 10 mSv
Radyasyon kontaminasyonunun en fazla olduğu bazı noktalarda 10 – 50 mSv
Etkin dozlar
Tiroid dozları
Radyasyon kontaminasyonunun en fazla olduğu bazı noktalarda
10 – 100 mGy (Yetişkinlerin ortalaması 35 mGy)
Çocuklarda: 200 mGy’e varan dozlar (Ortalama 80 mGy)
Şehrin diğer kısımlarında yaşayanlarda:
Yetişkinlerde : 1 – 10 mGy
Çocuk ve bebeklerde: 10 – 100 mGy
Halkın aldığı dozlar
WHO 2012-13
En fazla kontamine olan yerlerde yaşayan çocuklarda ömür boyu kanser riskleri
Kadınlarda organ kanserleri %4
Kadınlarda meme kanseri %6
Erkeklerde lösemi %7
???

## Slide 44
FUKUSHİMA KAZASI
Reaktör çalışanlarının aldığı dozlar
Ortalama Etkin dozlar (Ekim 2012)
19 198 kişi <10 mSv
8614 kişi 10 – 50 mSv
1347 kişi 50 – 100 mSv
138 kişi 100 – 150 mSv
35 kişi >150 mSv
maksimum doz : 678 mSv)
Ortalama 140 mSv
Ortalama 10 mSv
ICRP tarafından acil durum çalışanları için getirilen
yeni referans etkin doz değeri 100 mSv’de az olmalıdır.
Çok özel durumlarda be değer 500 mSv’e kadar yükseltiebilir

## Slide 45
FUKUSHİMA KAZASI
Reaktör çalışanlarının aldığı dozlar
Tiroid dozları
2 – 12 Gy (13 çalışanın)
Lösemi ve tiroid kanseri için yaşam boyu risk : %28
Dolaşım sistemi hastalıkları riski %1
Zorunlu göçe (170 000 kişi) bağlı olarak ölenler 1600 kişi

## Slide 46
DİĞER RADYOEPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR
Çevresel faktörlerden kaynaklanan ışınlanmalar
Yüksek doğal fon radyasyona maruz kalanlar
Radon ışınlaması
Yapay radyasyondan etkilenenler
Radyasyon kontaminasyonunun olduğu yerlerde yaşayanlar
Nükleer santrallerin yakınında yaşayanlar
Meslekleri gereği radyasyona maruz kalanlar
Medikal ışınlanmalar
Radona maruz kalan maden işçileri
Uçuş personeli
Nükleer tesis ve endüstri çalışanları
Hastaların ışınlanmaları
Tanısal incelemeler (Radyoloji ve Nükleer Tıp)

## Slide 47
DİĞER RADYOEPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR

## Slide 48
Kanser riski organlara göre değişiklik göstermektedir.
(2) Işınlanmanın erken yaşta olması, ilerleyen yaşlarda kanser olma riskini arttırmaktadır.
(3) Risk, kadınlarda erkeklere göre daha fazladır.
(4) Tüm kanserler birlikte değerlendirildiğinde risk, katı organlar için radyasyon dozunun bir değerinden sonra (bu değer tartışmalıdır) doğrusal artmaktadır.
(5) LSS grubunun üç nesilden beri süren sağlık taramaları, radyasyonun genetik etkilerine yönelik bir kanıt vermemiştir.
(6) Radyasyona bağlı olarak kanser dışı hastalıklar ortaya çıkabilmektedir.
RADYOEPİDEMİYOLOJİK BİLGİLERİN SONUÇLARI
Işınlanmış Japon toplumu, radyoterapi hastaları, radyasyon kazaları…

## Slide 49
KANSER RİSKLERİNİN HESAPLANMASINDAKİ BELİRSİZLİKLER
Kullanılan epidemiyolojik yönteme ve değerlendirmelere bağlı belirsizlikler (±%25)
Dozimetriye bağlı belirsizlikler (%30)
Risklerin farklı ırklara uyarlanmasına bağlı belirsizlikler (-%30 - +%65)
Riskin tüm yaşama projeksiyonundaki belirsizlikler (-%50 - +%10)
Yüksek doz ile ani ışınlamada elde edilen risklerin düşük doz ve doz hızlarının ekstrapolasyonundaki belirsizlikler (-%50 - +%10)
Saptanan risk değerindeki toplam belirsizlik: ±3 Kat

## Slide 50
JAPONYA BİLGİLERİNİN KULLANILMASINDAKİ
HATA KAYNAKLARI
Doz ve Doz Hızı (DDREF 1,5 – 2,5)
Radyasyonun türü
Savaştan çıkmış Japon toplumu
Dozimetrik teknik, ışınlamanın geometrisi
Risk hesaplamalarının farklı popülasyonlarda kullanılması
?
0,1- > 2Gy %16 (16 846)
< 100 mGy %84
RR
Doz

## Slide 51
DÜŞÜK SEVİYEDE RADYASYONUN ETKİLERİ
STOKASTİK ETKİLER
0,5
1,0
1,5
0,0
2,0
2,5
3,0
3,5
0,0
0,5
1,0
1,5
ERR
Kolon dozu (Sv)
ERR
0.1
0.2
0.3
0.0
0.4
0.5
1.1
1.0
1.2
1.3
1.4
1.5
Kolon dozu (Sv)
LNT YAKLAŞIMI
DOĞRUMU ?
R = 0,98
R = 0,50

## Slide 52
DÜŞÜK SEVİYEDE RADYASYON
NE KADAR DÜŞÜK !!
SINIRLARI NEDİR ?
RİSK NE KADAR YÜKSEK !!
Deterministik
Etkiler
Stokastik
Etkiler
Radyasyon Dozu
EKSTRAPOLASYON
???
?
Mesleki ışınlamalar
Tanısal ışınlamalar
RR

## Slide 53
DÜŞÜK SEVİYEDE RADYASYON
Deterministik
Etkiler
Stokastik
Etkiler
Radyasyon Dozu
EKSTRAPOLASYON !
???
EŞİK DEĞER VAR MI?
RR

## Slide 54
DÜŞÜK SEVİYEDE RADYASYON
Deterministik
Etkiler
Stokastik
Etkiler
Radyasyon Dozu
EKSTRAPOLASYON !!
???
HERMETİK ETKİ VAR MI ?
RR

## Slide 55
Düşük seviyede ki radyasyonun insanın bağışıklık sistemini arttırması
Düşük şiddetteki radyasyonun aşı etkisi ! (Adaptive response)
Hasar görmüş hücrelerin kendilerini yok etme hızının artması (Apoptosis İşlemi)
DNA hasarının önemli nedeni olan ROS hücrelerinin temizliği (Scavenging işlemi)
Hücre –döngü- zamanını uzatması
Hücresel yanıt yanında doku ya da tüm organ yanıtının önemli olması (Bystander Etki)
Cohen 2006
Deneysel biyoloji araştırmaları
Hücresel ve moleküler biyoloji araştırmaları
LNT ile İLGİLİ TARTIŞMALAR!

## Slide 56
HEDEF DIŞI ETKİLER – (NONTARGETED EFFECTS –NTE)
Genetik Değişiklikler
Işınlanmış hücrelerin nesillerinde genetik değişikliklerin daha hızlı olması
Bystander Etkiler
Işınlanmış hücrelerin, ışınlanmamış hücrelere sinyal göndermesi.
(Yararlı veya zararlı etkiler doku veya organda ki hücre kolonilerinde ortaya çıkıyor)
Düşük Dozlarda (10 mGy !!)
Adaptif yanıtlar ve hedef dışı etkilerin düşük dozlarda riski arttırıp
arttırmadığı henüz tam olarak bilinmiyor

## Slide 57
Radiation-induced bystander effects— implications for cancer Carmel Mothersill and Colin B. Seymour NATURE REVIEWS | CANCER VOLUME 4 | FEBRUARY 2004
HEDEF DIŞI ETKİLER – (NONTARGETED EFFECTS –NTE)

## Slide 58
Etki ışınlanmadan sonra yıllarca
Sabit bir hızda devam eder
Doğrudan Etki
Bystander Etki
Doz
Doz
Radiation-induced bystander signalling in cancer therapy
Kevin M. Prise* and Joe M. O'Sullivan*,‡ Nat Rev Cancer. 2009
Kromozom hataları ve mutasyonların
radyasyonun doğrudan etkileşmediği
hücreler ve onların gelecek kuşaklarında da
ortaya çıkması
HEDEF DIŞI ETKİLER (NONTARGETED EFFECTS –NTE)

## Slide 59
HEDEF DIŞI ETKİLER – (NONTARGETED EFFECTS –NTE)
LNT Model sadece radyasyondan
doğrudan etkilenen hücreleri dikkate alır.
Bystander etki radyasyon hasarını
hücre ve doku boyutlarına taşır

## Slide 60
YENİ HİPOTEZ
Düşük şiddete
Radyasyonun
Biyolojik etkisi
Organizmanın gelişimi,
Erişkenlik, Yaş
Işınlanma zamanı
Diğer stresler
Çevresel faktörler
Cinsiyet,
Yaşam standardı
Sigara
ZARARLI MI?
YARARLI MI?

## Slide 61
Emniyetli tarafta kalalım!!!
AAPM, HPA, UNSCEAR, BEIR,ICRP
LNT
DÜŞÜK ŞİDDETTE RADYASYONUN ETKİSİ
SONUÇ
Akut radyasyon dozu : 100 mGy
Doz hızı : 5 mGy/Saat
Radyasyon Dozu
EKSTRAPOLASYON
RR

## Slide 62
1
50
100
5
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Toplum ortalaması
Ömür boyu
kanser riski
%ERR /Sv
10
15
Işınlama yaşı
RADYASYONA BAĞLI KANSER RİSKİ
ICRP YAKLAŞIMI

## Slide 63
2007 Senesinde ABD’de yapılan toplam 72 milyon BT taraması sonucunda
önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde bu ışınlamaya bağlı olarak 29 000 yeni kanser
vakası ortaya çıkacağı ve bu hastaların 19 000 öleceği ifade edilmekte.
ANCAK
72 milyon nüfusun yaklaşık zaten 29 milyonunun diğer nedenlerle
kansere yakalanacağı ve bunun yarısının öleceği belirtilmemekte.
RADYASYON RİSKLERİNİ NASIL AÇIKLAYALIM ?
A. Berrington Arch. Inter. Med. 2009

## Slide 64
DÜŞÜK ŞİDDETTE RADYASYONU KANSER RİSKİ NEDİR?
Yaşamın düşük şiddetteki diğer riskleri ile karşılaştırılabilir
Milyonda bir ölüm için riskler
40 Yemek kaşığı tereyağ
100 adet kömürde pişmiş biftek
1.5 tane sigara içmek
Araba ile 480 km yapmak
0.02 mSv radyasyon dozuna maruz kalmak

## Slide 65
İşlem Etkin Aynı etkin dozda Eşdeğer doğal fon Doz (mSv) akciğer radyografi sayısı radyasyonun süresi
Tek akciğer filmi(PA) 0.02 1 3 gün
Bel filmi 1.0 50 5 ay
BT göğüs incelemesi 7.0 350 2.91 yıl
BT pelvis incelemesi 10 500 4.16 yıl
Girişimsel PTCA 15 750 6.23 yıl
TIPS 70 3500 29 yıl
Beyin PET (FDG 18) 14.1 705 5.84 yıl
Kardiyak (Tl-201)1 40.7 2035 16.8 yıl
Bazı tanısal incelemelerde yetişkinlerin aldıkları etkin dozların,
eşdeğer akciğer röntgen çekimindeki dozlar
ve doğal fon radyasyonu ile karşılaştırılması
ÖNERİ !
RADYASYON RİSKLERİNİ NASIL AÇIKLAYALIM ?

## Slide 66
1 Gy üzerinde ışınlanmış
Japon
2.6 sene
35 Yaşında şişman
Erkek
4 – 10 yıl
Ömür boyu sigara
Tiryakisi doktor
10 yıl
Hayattan kayıp edilen yıllar
Dünyada ortaya çıkabilecek ölüm sayısı
Yaşam alanlarındaki Hava kirliliği Sigara kullanımı
Radon
99 000 3 200 000 6 300 000
RADYASYON RİSKLERİNİ NASIL AÇIKLAYALIM ?

## Slide 67
Tek film göğüs incelemesi (0.05 mSv) 2.5
Beyin BT incelemesi (2 mSv) 100
Pelvis Tomografisi (10 mSv) 500
Girişimsel İnceleme (50 mSv) 2500
Doğal Background (3mSv) 50
Diğer nedenler 400 000
Radyasyona bağlı ölüm risklerinin
Doğal nedenlere bağlı kanser riskleri ile birlikte
1 / 1 000 000 olarak verilmesi
ÖNERİ !
RADYASYON RİSKLERİNİ NASIL AÇIKLAYALIM ?

## Slide 68
YAŞAMIN DİĞER RİSKLERİ
(Milyonda bir ölüm)
40 Yemek kaşığı tereyağ
100 adet kömürde pişmiş biftek
1.5 tane sigara içmek
Araba ile 480 km yapmak
Uçak ile 1800 km seyahat etmek
0.02 mSv radyasyon dozuna maruz kalmak

## Slide 69
BİR İNSANIN HAYATINDAN KAYBOLAN GÜN SAYISI
Günde 20 sigara 6 sene
% 15 (şişmanlık) 2 yıl
Otomobil kazaları 207 gün
Ev kazaları 95 gün
Radyasyonla çalışan (10 mSv) 51 gün
Doğal Radyasyon (1- 3 mSv/y) 8 gün
30 yıl 10 mSv /y 30 gün
Çernobil - Çay ( 1mSv) 0.01 gün
Reaktörden salınan radyasyon 0.02 gün

## Slide 70
RADYASYONA BAĞLI DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE ÖLÜMLERİ
(ERR/SV : %95 CI)
Kalp hastalıklar Dolaşım sistemi Serebral damar
Atom Bombası 0,14(0,06–0,23)Ö 0,11(0,05-0,17)Ö 0,09(0,01-0,17)ö
MAYAK1 0,27(0,05-0,5)Ö 0,46(0,36-0,56)H
Çernobil temizlik 0,4(0,05 – 0,78)İKH 0,18(-0,030,39)H 0,45(0,11-0,8)H
Alman uranyum -0,26(-0,6-0,05) 0,09(-0,06-0,8)
İngiltere Radyasyon çalışanları 0,26(-0,05-0,61)İKH 0,25(-0,01-0,54) 0,16(-0,42-0,91)
IARC 15 ülke Çalışmas -0,01(-0,59-0,69)İKH 0,09(-0,43-0,7) 0,88(-0,67-3,16)
(Ö: Ölüm, H: Hastalığa yakalanma, İKH: İskemik kalp hastalığı

## Slide 71
Fletcher et al. Perspective on Radiation Risk in CT imaging. Abdominal Imaging 2012
YAŞAMDAKİ RİSKLER
Kalp Hastalıkları
Kanser
(Doğal nedenler)
Radon
Çocuk kazaları
İçme suyunda
arsenik
Karın BT’de
alınan doz
Kafa BT’de
alınan doz
Araba kazaları
Kazalar
Grip Zature
Alzheimer
Diyabet
Dolaşım sistemi hastalıkları
Felç

## Slide 72
Chart: 
| Doğal fon | Medikal | tüketici ürünler | Mesleki
Satışlar | 83 | 15 | 2 | 0
Chart: 
| Doğal fon | Tüketici ürünleri | Mesleki0.1 | Medikal
Satışlar | 50 | 2 | 1.4 | 48
Medikal ışınlama: 0,54 mSv/Kişi Toplam ışınlamalar 3,6 mSv/Kişi
Medikal ışınlama: 3.0 mSv/Kişi Toplam ışınlamalar 6.2 mSv/Kişi
TÜM KAYNAKLAR NEDENİ
İLE TOPLUM IŞINLAMASI (ABD SONUÇLARI)
1982
2006

## Slide 73
İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN KULLANILDIĞI TANISAL İNCELEMELERDE RADYASYON DOZLARI
Radyoloji İncelemeleri
Nükleer Tıp İncelemeleri

## Slide 74
RADYOLOJİK İNCELEMELER
Girişimsel
Floroskopi
Tomografi
Mamografi
Radyolojik
Floroskopi
Hekim Dozu
Hasta Dozu
Hasta Dozu
Hekim Dozu
Hasta Dozu
Hasta Dozu
Hasta Dozu
DOZ

## Slide 75
RADYOGRAFİK İNCELEMELER
Hasta için:
Etkin doz aralıkları : 0.01 – 10 mSv
Kanser riski 1/ 1000000 – 1/10000
Çalışan için:
Saptanabilir risk yok

## Slide 76
KLİNİK İNCELEMELERDE RADYASYON DOZLARI
Mamografi
İncelemeleri

## Slide 77
MAMOGRAFİ İNCELEMELERİ
Meme dozu 3 mGy
Işınlanan yaş Kansere yakalanma Kanser nedeniyle ölüm risk
30 9 – 12 (147 – 187) 1,9 – 2,4 (48 – 62)
40 5 – 7 (72 – 91) 1,3 – 1,7 (20 - 25)
50 2,6 – 3,3 (31 – 30) 0,7 – 0,9 (10 – 12)
İki memenin mamografi incelemesinde 100 000 kadında
ömür boyu meme kanserine yakalanma ve ölüm riskleri
(Her yıl mamografi incelemesi yaptıran 100 000 kadında
80 yaşına kadar meme kanserine yakalanma ve ölüm riskleri)
Etkin doz aralıkları : 0.1 – 0.6 mSv

## Slide 78
GİRİŞİMSEL İNCELEMELERDE HASTA DOZLARI NİÇİN YÜKSEK?
İncelemelerin kompleks olması
Hekimin deneyimi
Işınlama geometrisi
Sürekli ışınlama (floroskopi) modu
Dijtial sine görüntü sayısının çokluğu
Yüksek doz ışınlama modları
Floroskopi sisteminin tasarımı
ve kullanılması
Hasta
Etkin doz aralıkları : 5 – 100 mSv
Cilt dozları : > 1-7 Gy !!
Kanser riski 1/ 10000 – 1/1000

## Slide 79
BAZI GİRİŞİMSEL İNCELEMELERDE
YETİŞKİN HASTA DOZLARI
İnceleme Ortalama etkin doz Literatür verileri
(mSv) (mSv)
Kafa ve boyun anjiyografisi 5 0,8 – 19,6
Koroner anjiyografi
(Tanısal) 7 2,0 – 15,8
Koroner perkutan transluminal anjiyo
Plasti, stent takılması, radyaofrekans
ablasyonu. 15 6,9 – 57
Pulmoner arter veya aortun
Toraks anjiyografisi 5 4,1 – 9,0
Abdominal anjiyografi 12 4,0 – 48
TIPS 70 20 – 180
Pelvik embolizasyon 60 44 – 78
(Mettler 2008)

## Slide 80
GİRİŞİMSEL İNCELEMELERDE DETERMİNİSTİK ETKİLER
Gironet et al, 1998, Ann Dermatol Venerol, 125, 598 - 600
Wagner et al, 1999, Radiology, 213, 773 - 776
3 HAFTA SONRA
CERRAHİ MÜDAHELE
6.5 AY SONRA

## Slide 81
20
20
20
20
10
20 mGy
2 mGy
20
20
20
20
20
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE
HASTA DOZLARI NİÇİN YÜKSEK!
Radyografi
Bilgisayarlı tomografi
Çocuk hastalar
Bilgisayarlı tomografi
Yetişkin hastalar
Organ dozları: 15 – 30 mGy (10 – 100 mGy) / inceleme
Lens Dozu : 30 – 50 mGy / inceleme
Meme Dozu :
20 – 60 mGy / Göğüs icelemesi
50 – 80 mGy / BT koroner anjiyo
Etkin doz aralıkları :2– 20 mSv
Kanser riski 1/ 100000 – 1/1000

## Slide 82
NÜKLEER TIP İNCELEMELERİ
Bilgisayarlı Tek Foton Tomografisi (SPECT)
Pozitron Emisyon Tomografisi + Bilgisayarlı tomografi (BT-PET)
Radyoaktif maddelerin hastalara verilmesi
Hasta yakınları
??
??

## Slide 83
BU RİSKLER ARTABİLİR Mİ?
Maalesef Evet !!

## Slide 84
Sistem arızası ve/veya kalibrasyon sorunu, Kalite kontrol testlerinin yapılmaması
Kullanıcıların yeterli eğitimi almamış olması
Görüntü kalitesinin yetersiz olması nedeni ile ortaya çıkan tekrar çalışmaları
Hasta dozlarının artması
BU RİSKLER ARTABİLİR Mİ?
Tanısal hataların ortaya çıkması
SONUÇ

## Slide 85
Doganbor@gmail.com
www.doganbor.com
BOR RAD Danışmanlık Limited Şirketi
Teşekkürler